ALLEGATO B

SCHEDA TECNICA PER LA

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

# ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

_____________________________________________________

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA

DA 1 A 2 AUTOBUS TIPO INTERURBANO (CLASSE II)

LUNGHEZZA COMPRESA FRA 10,30 M E 11,79 M

MOTORI A CICLO DIESEL EMISSIONI EURO 6

CIG 9334823B9F

CUP J69J21013810001

PERIODO 2022 – 2024

PUNTEGGI MACROFAMIGLIE

Parametri di riferimento e loro peso (Punteggio massimo 100 (cento) nel calcolo dei punteggi si terrà conto fino alla seconda cifra decimale mediante arrotondamento delle eventuali cifre successive).

| Prog. | Descrizione voci, articoli e macrofamiglia | Punti |
| --- | --- | --- |
| A | PREZZO FORNITURA | 30,00 |
|  | Articoli Capitolato tecnico |  |
| B | CARATTERISTICHE MECCANICHE ED IMPIANTI | 14,00 |
| C | CARATTERISTICHE CARROZZERIA ED ALTRI DISPOSITIVI | 8,50 |
| D | SICUREZZA | 6,50 |
| E | ESAME DEL VEICOLO PRESENTATO IN PROVA | 10,00 |
| F | CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI | 8,00 |
| G | COSTI ENERGETICI - TUTELA DELL'AMBIENTE | 8,00 |
| H | TERMINI DI CONSEGNA | 15,00 |
|  | PUNTEGGIO TECNICO | 70 |
|  | PUNTEGGIO TOTALE COMPLESSIVO | 100 |

A	PREZZO FORNITURA								30,00

B	CARATTERISTICHE MECCANICHE ED IMPIANTI				14,00

| B-1 | Motorizzazione Euro 6 senza l'utilizzo di EGR | 2,50 |
| --- | --- | --- |
| B-2 | Cilindrata motore | 2,50 |
| B-3 | Raggio minimo di volta (curva a 180°) | 1,50 |
| B-4 | Superamento veicolo fermo | 1,00 |
| B-5 | Preriscaldatore acqua motore | 0,50 |
| B-6 | Serbatoio/i gasolio | 1,00 |
| B-7 | Serbatoio AdBlue | 0,50 |
| B-8 | Alternatore | 0,50 |
| B-9 | Impianto elettrico | 0,50 |
| B-10 | Telaio a longheroni in acciaio | 0,50 |
| B-11 | Illuminazione interna composta da impianti con tecnologia Led | 1,00 |
| B-12 | Retrovisori esterni elettrici e riscaldati | 1,00 |
| B-13 | Parabrezza riscaldato | 1,00 |

C	CARATTERISTICHE CARROZZERIA ED ALTRI DISPOSITIVI		8,50

| C-1 | Struttura realizzata in cataforesi | 3,00 |
| --- | --- | --- |
| C-2 | Vernici antisolare/anticalore | 1,00 |
| C-3 | Bagno completo anticorrosivo della carrozzeria | 1,00 |
| C-4 | Portellone posteriore a battente con vetri atermici/riscaldati | 1,00 |
| C-5 | Sedili reclinabili | 1,00 |
| C-6 | Cappelliere su entrambi i lati con luci a led biache/azzurre | 0,50 |
| C-7 | Ultima fila di sedili a sgancio rapido | 1,00 |

D	SICUREZZA										6,50

| D-1 | Rumorosità - Norma CUNA n. 504-02 | 0,50 |
| --- | --- | --- |
| D-2 | Rumorosità - Norma CUNA n. 504-01 | 0,50 |
| D-3 | Rumorosità - Direttiva CEE n. 92/97 del 10/02/92 | 0,50 |
| D-4 | Struttura rinforzata secondo Normativa R66 | 1,00 |
| D-5 | Porta rototraslante indietro con sistema antischiacciamento | 1,00 |
| D-6 | ESP 9 – ABS, ASR, EBD | 1,00 |
| D-7 | Rallentatore elettromagnetico | 1,00 |
| D-8 | Hill holder | 0,50 |
| D-9 | Avvisatore acustico di retromarcia | 0,50 |

E	Art. 8	ESAME DEL VEICOLO PRESENTATO IN PROVA			10,00

## F	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI					8,00

| F-1 | Numero di posti a sedere | 1,00 |
| --- | --- | --- |
| F-2 | Unicità del fornitore: motore, telaio, carrozzeria | 5,00 |
| F-3 | Superficie calpestabile in mq | 1,00 |
| F-4 | Larghezza dei corridoi | 1,00 |

G	COSTI ENERGETICI - TUTELA DELL'AMBIENTE				8,00

| G-1 | Costi energetici ed ambientali di esercizio | 4,00 |
| --- | --- | --- |
| G-2 | Consumo energetico - Norme CUNA NC 503-01 e NC 503-02 | 1,00 |
| G-3 | Consumo energetico - Norma CUNA NC 503-03 | 1,00 |
| G-4 | Consumo energetico - Norma CUNA NC 503-06 | 1,00 |
| G-5 | Consumo energetico - Norma CUNA NC 503-08 | 1,00 |

H	Art. 7	TERMINI DI CONSEGNA							15,00

A) 	PREZZO FORNITURA

Massimo di punti 30,00 	(trentavirgolazerozero)

______________________________________________________________

Massimo di punti 	30,00   	assegnabili secondo i seguenti criteri ottenuti mediante numero indice su prezzo più basso:

x punteggio massimo attribuibile

dove: 	Pmin 	= prezzo minimo tra gli offerenti

Pi 	= prezzo offerta i-ma

30,00     	= punteggio massimo attribuibile

B)	CARATTERISTICHE MECCANICHE ED IMPIANTI

Massimo di punti	14,00	(quattordicivirgolazero)

______________________________________________________________

B-1	Motorizzazione Euro 6 senza l'utilizzo di EGR

Punti	2,50

per veicolo in possesso di motore Euro 6 senza l’utilizzo di EGR

___________________________________________________________________

B-2	Cilindrata motore

Punti	2,50

per veicolo che presenta una cilindrata compresa tra 8800 e 11000 cm3

___________________________________________________________________

B-3	Raggio minimo di volta (curva a 180°)

Punti	1,50

al dato R, calcolato come media fra il raggio minimo verso destra e quello minimo verso sinistra della svolta a 180°, avente misura inferiore a 8 metri

___________________________________________________________________

B-4 	Superamento veicolo fermo

Punti	1,00

al dato minimo X verrà riconosciuto il punteggio massimo ed ai restanti il punteggio proporzionale secondo la relazione seguente:

x punteggio massimo attribuibile

dove:      Xmin	 = valore minimo tra le offerte

Xi    	 = valore offerta i-ma

1,00 	 = punteggio massimo attribuibile

___________________________________________________________________

B-5	 Preriscaldatore acqua motore

Punti	0,50

per veicolo in possesso del preriscaldatore acqua motore

___________________________________________________________________

B-6 	Serbatoio/i gasolio

Punti	1,00

Per veicolo in possesso di serbatoio/i gasolio con capacità complessiva superiore a 200 l

___________________________________________________________________

B-7 	Serbatoio AdBlue

Punti	0,50

per veicolo in possesso di serbatoio AdBlue con capacità superiore a 65 l

___________________________________________________________________

B-8 	Alternatore 180A

Punti	0,50

per alternatori da minimo 180a

___________________________________________________________________

B-9 	Impianto elettrico can bus

Punti	0,50

all'offerta che presenti impianto elettrico Can Bus

___________________________________________________________________

B-10 	Telaio

Punti	0,50

presenza di struttura con telaio a longheroni

___________________________________________________________________

B-11	 Illuminazione interna a LED

Punti	1,00

per i veicoli in possesso del vano passeggeri interamente illuminato tramite impianti a tecnologia LED

___________________________________________________________________

B-12 	Retrovisori

Punti	1,00

per i veicoli in possesso di retrovisori esterni e riscaldati

___________________________________________________________________

B-13 	Parabrezza riscaldato

Punti	1,00

per i veicoli in possesso del parabrezza riscaldato

C)	CARATTERISTICHE CARROZZERIA ED ALTRI DISPOSITIVI

Massimo di punti	8,50	(ottovirgolacinquanta)

______________________________________________________________

C-1 	Struttura realizzata in cataforesi

Punti	3,00

per i veicoli in possesso di struttura altamente anticorrosiva e di un’elevata protezione nei confronti degli agenti chimici e di altri tipi di attacchi

___________________________________________________________________

C-2 	Vernici antisolare/anticalore

Punti	1,00

per veicolo che preveda l’applicazione sul tetto di vernici antisolare/anticalore

___________________________________________________________________

C-3 	Bagno completo anticorrosivo della carrozzeria

Punti	1,00

per trattamento anticorrosivo a bagno completo dell'intera carrozzeria

___________________________________________________________________

C-4 	Portellone posteriore

Punti	1,00

in presenza di portellone posteriore a battente con vetri atermici/riscaldati

___________________________________________________________________

C-5 	Sedili passeggeri

Punti	1,00

in presenza di sedile reclinabile

___________________________________________________________________

C-6	Cappelliere su entrambi i lati

Punti	0,50

in presenza di cappelliere su entrambi i lati con luci a led bianche/azzurre

___________________________________________________________________

C-7 	Sedili a sgancio rapido

Punti	1,00

in presenza di sedili a sgancio rapido nell’ultima fila

D)	SICUREZZA

Massimo di punti	6,50	(seivirgolacinquanta)

D-1 	Rumorosità - Norma CUNA n. 504-02

Punti	0,50

Rumorosità interna all'autobus rilevata con le modalità di cui alla norma CUNA n. 504-02, con veicolo in movimento, alla velocità di 40 km/h, per valore medio delle tre rilevazioni (anteriore, centrale, posteriore) inferiore o uguale a 70 db

___________________________________________________________________

D-2 	Rumorosità - Norma CUNA n. 504-01

Punti	0,50

Rumorosità interna a veicolo fermo con motore al minimo misurata al posto di guida secondo norma CUNA n. 504-01, per valori rilevati inferiori o uguali a 61 db

___________________________________________________________________

D-3 	Rumorosità - Direttiva CEE n. 92/97 del 10/02/92

Punti	0,50

Rumorosità esterna rilevata secondo le modalità della Direttiva CEE n. 92/97 del 10/02/92 con veicolo in movimento, livello massimo di rumorosità inferiore o uguale a 77 db

___________________________________________________________________

D-4 	Certificazione ECE R66

Punti	1,00

al veicolo con la certificazione secondo la norma ECE R66 Rev. 1 Emendamento 2 relativa alla resistenza al ribaltamento della sovrastruttura.

___________________________________________________________________

D-5 	Porta di salita

Punti	1,00

al veicolo dotato porta di salita passeggeri rototraslante indietro con sistema di anti schiacciamento.

___________________________________________________________________

D-6	ESP 9 – ABS, ASR, EDB

Punti	1,00

per veicolo dotato con sistemi di sicurezza passiva ESP9 – ABS, ASR, EDB

___________________________________________________________________

D-7 	Rallentatore

Punti	1,00

per veicolo dotato di rallentatore

___________________________________________________________________

D-8 	Hill holder

Punti	0,50

per veicolo dotato di Hill Holder

___________________________________________________________________

D-9 	Avvisatore acustico di retromarcia

Punti	0,50

per veicolo dotato di avvisatore acustico di retromarcia

E)	ESAME DEL VEICOLO PRESENTATO IN PROVA

Massimo di punti	10,00	(diecivirgolazerozero)

Su valutazione della Società Appaltante e/o del Committente, secondo quanto indicato nel capitolato

tecnico - Allegato F all'art. 8 ESAME DEL VEICOLO PRESENTATO IN PROVA

F)	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Massimo di punti	8,00	(ottovirgolazerozero)

______________________________________________________________

F-1 	Numero di posti a sedere

Punti	1,00

al veicolo che possiede un numero di posti a sedere superiore a 39

___________________________________________________________________

F-2 	Unicità del fornitore: motore, telaio, carrozzeria

Punti	5,00

al veicolo che possiede il motore, il telaio e la carrozzeria prodotti dallo stesso fornitore

___________________________________________________________________

F-3	Superficie calpestabile in mq

Punti	1,00

Massimo di punti 1,00 assegnabili secondo i seguenti criteri:

al valore più elevato verrà riconosciuto il punteggio massimo ed ai restanti il punteggio proporzionale secondo la relazione seguente:

x punteggio massimo attribuibile

dove:      Si    	 = valore offerta i-ma

Smax	 = valore offerta massima

1,00 	 = punteggio massimo attribuibile

___________________________________________________________________

F-4 	Larghezza dei corridoi

Punti	1,00

Massimo di punti  1,00 assegnabili secondo i seguenti criteri:

al valore più elevato verrà riconosciuto il punteggio massimo ed ai restanti il punteggio proporzionale secondo la relazione seguente:

x punteggio massimo attribuibile

dove:      Li    	 = valore offerta i-ma

Lmax	 = valore offerta massima

1,00 	 = punteggio massimo attribuibile

G)	COSTI ENERGETICI - TUTELA DELL'AMBIENTE

Massimo di punti	8,00	(ottovirgolazerozero)

_____________________________________________________________

G-1	Costi energetici ed ambientali di esercizio

Punti	4,00

al dato minore riportato sull’allegato L alla voce CEEA verrà riconosciuto il punteggio massimo

ed ai restanti il punteggio proporzionale secondo la relazione seguente:

x punteggio massimo attribuibile

dove: 	CEEAmin   = dato minimo tra le offerte

CEEAi 	   = dato offerta i-ma

4,00 	   = punteggio massimo attribuibile

___________________________________________________________________

G-2 	Consumo energetico - Norme CUNA NC 503-01 e NC 503-02

Punti  	1,00 	assegnabili secondo i seguenti criteri:

valore del consumo espresso in l/100km (prove eseguite secondo la norma CUNA NC 503-01 e NC 503-02). Al dato più economico verrà riconosciuto il punteggio massimo ed ai restanti il punteggio proporzionale secondo la relazione seguente:

x punteggio massimo attribuibile

dove:     	 = dato minimo tra le offerte (l/100km)

= valore offerta i-ma

1,00 	 = punteggio massimo attribuibile

______________________________________________________________

G-3 	Consumo energetico - Norma CUNA NC 503-03

Punti  	1,00	assegnabili secondo i seguenti criteri:

valore della velocità commerciale espresso in km/h derivato dalla scheda delle prove secondo la norma CUNA NC 503-03.

Al dato più alto verrà riconosciuto il punteggio massimo ed ai restanti il punteggio proporzionale secondo la relazione seguente:

x punteggio massimo attribuibile

dove:       	= valore della velocità commerciale i-ma

= valore massimo della velocità commerciale

1,00 	 = punteggio massimo attribuibile

______________________________________________________________

G-4 	Consumo energetico - Norma CUNA NC 503-06

Punti  	1,00 	assegnabili secondo i seguenti criteri:

valore del tempo di accelerazione, misurato come media fra il tempo necessario a percorrere 15 metri e quello richiesto per percorre 100 metri, derivati dalla scheda delle prove secondo la norma CUNA NC 503-06.

Al dato minore verrà riconosciuto il punteggio massimo ed ai restanti il punteggio proporzionale secondo la relazione seguente:

x punteggio massimo attribuibile

dove:       = tempo minimo di accelerazione come sopra definito

= tempo di accelerazione i-ma

1,00 	 = punteggio massimo attribuibile

______________________________________________________________

G-5 	Consumo energetico - Norma CUNA NC 503-08

Punti  	1,00 	assegnabili secondo i seguenti criteri:

valore dello spunto in salita espresso in % secondo la norma CUNA NC 503-08.

Al dato più alto verrà riconosciuto il punteggio massimo ed ai restanti il punteggio proporzionale secondo la relazione seguente:

x punteggio massimo attribuibile

dove:        	= valore dello spunto in salita i-mo

= valore massimo dello spunto in salita

1,00 	= punteggio massimo attribuibile

H)	TERMINI DI CONSEGNA

Massimo di punti	15,00	(quindicivirgolazerozero)

verrà assegnato il punteggio massimo alla consegna effettuata nel tempo minore, espresso in giorni, ed ai restanti il punteggio proporzionale secondo la relazione seguente:

x punteggio massimo attribuibile

dove: 	Tmin	 = dato minimo tra le offerte espresso in giorni

Ti 	  = dato offerta i-ma espresso in giorni

15,00 	  = punteggio massimo attribuibile

______________________________________________________________